ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odp. 1. Izolacja  pozioma metodą iniekcji  oraz drenaż  opaskowy obiente w zamówieniu .Przedmiary podane w uzupełnieniu kosztorysu.

Odp. 2 Dokumentacja nie jest konieczna do wyceny .Wycenę dokonano  na podstawie przedmiaru robót.

Odp.3. Termin związania ofertą

Poprawna data związania  ofertą  04.10.2020 r.

Odp. 4. Punktacja wg SIWZ

Odp.  5, poz 171

Parametry naczynia przeponowego:

- Pojemność nominalna 22 litry

- Max pojemność użytkowa 19 litrów

- Dopuszczona temp. zasilania 120C

- Ciśnienie pracy 6 bar

- Przyłącze układu R ¾

- Ciśnienie wstępne  fabryczne 1,5 bar

Odp. 6 poz 175

Zasobnik ciepłej wody o poj. 120 l.

- Klasa efektywności A

- Zestaw przyłączeniowy dla kotłów wiszących

- Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

- Wykonany ze stali pokryty emaliowaną powłoką

- Temp. wody użytkowej do 95C

- Nadciśnienie robocze po stronie wody użytkowej do 10 bar

- Nadciśnienie robocze po stronie wody zasilającej do 10 bar

Odp. 7 poz 178

1. Membranowy zawór bezpieczeństwa dla zabezpieczenia zbiornika c.w.u.

- Średnica króćca wlotowego ½

- Najmniejsza średnica kanału dolotowego 12 mm

- Dopuszczalny współczynnik wypływu dla cieczy przy b1=10% wynosi 0,25

- Obudowa mosiądz/brąz, sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną

- Części wewnętrzne mosiądz Ms 58

- Membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy

- Max temp. robocza 110C

- Atest PZH

- Ciśnienie otwarcia 10 bar

Odp. 8 poz 183

Należy zastosować pompę cyrkulacyjną z trybem regulacji opartym na sterowaniu zegarem cyfrowym

Korpus pompy z mosiądzu, pobór mocy do 7 W silnik z magnesem trwałym, minimalny hałasu mniejszy niż 43 dB(A)

Wydajność Qmax 0,7 m3/h, wysokość podnoszenia Hmax = 1,2 m

Odp. 9 poz 190

Inwestor nie posiada rysunku automatyki. Jest to automatyka typowa dostarcza przez producenta kotła wraz z czujnikami i okablowaniem. Producenci nie podają parametrów czujników. Ma to być komplet i spełniać wymagania

Należy zastosować automatykę pogodową z czujnikiem temperatury zewnętrznej

i dodatkowo  zastosować termostat pokojowy bezprzewodowy z cyfrowym zegarem sterującym, z programem dziennym i tygodniowym, możliwość przełączania trybów pracy ON//OFF lub PWM

Z czujnikiem wody ciepłej w zbiorniku

Odp. 10 poz 197

Inwestor nie posiada rysunku szczegółowego

Należy zastosować typowe przejście szczelne dla rur PVC fi 160 mm ( są takie), przy podłączeniu do studzienki kanalizacyjnej. Należy wykonać wizję lokalną.

Odp. 11 poz 205

Inwestor nie posiada rysunku szczegółowego

Należy zastosować kształtkę typową ISO , żeliwną pokrytą farbą epoksydową , Atest PZH przy podłączeniu do studzienki kanalizacyjnej. Należy wykonać wizję lokalną

Uzupełnienie: Zastosować kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Wymiennik ze stali nierdzewnej lub aluminiow-krzemowy, z zaworem bezpieczeństwa z pompą klasy energetycznej A, z naczyniem wzbiorczym 8 litrów, z listwą przyłączeniową dla kotła i zestawem przyłączeniowym do zbiornika c.w.u. Moc palnika regulowana, Element przyłączeniowy kotła po stronie spalin. Hydrauliczny osprzęt przyłączeniowy  zaworami odcinającymi i zaworem gazowym